## Slide 1
ChaosDraftParty
進捗報告
2026年6月9日
島田泰成

## Slide 2
FIRST VIEWER
初見向け: これは「スキルを選んで、ミニゲームで生き残る」対戦ゲーム
2
何を作っているか
• 2〜4人のオンライン 3D TPS パーティゲーム
• 各ラウンド前にスキルを選ぶ
• 短いミニゲームで使い、3試合の合計で勝負
例: 縮む島
床が順番に消える。安全地帯へ走るが、橋や中央で他プレイヤーとぶつかる。
スキルを選ぶ
→
走る
→
床が消える
→
ぶつかる
→
生き残る
今日の報告で見せること
操作・足・カメラ・砂埃を整え、縮む島を「事故が起きる遊び」に近づけた。
VIDEO
プレイヤー砂埃
走る / ダッシュ / 着地
VIDEO
縮む島
warning → collapse
VIDEO
2人テスト
橋・中央でぶつかる場面。

## Slide 3
TIMELINE
5月後半は、操作感・見た目・縮む島の土台作りに集中した
3
5/22
Foot v3e
足めり込みを動的 clamp で解決
5/23
Camera / Dust
ダッシュ揺れ真因特定、砂埃を作り直し
5/24
Controls
Always Run、半自動カメラ、reset
5/25
Shrinking Island
四隅・橋・中央・launcher 構造へ
6/02
VFX handoff
警告 / dissolve / BouncePad を引継ぎ
6/09
Report
発表用に動画枠と説明順を整理
学び: visual / camera / VFX は軽く足すほど危ない。動画解析・実測・review を先に置く。

## Slide 4
SHRINKING ISLAND
縮む島: 床が消える中で、中央へ逃げながら他プレイヤーとぶつかる
4
初見での読み方
• オレンジの床 = もうすぐ消える
• 白い床 = まだ安全
• 中央 = 最後に残るが狭い
• 橋 = 近道だがぶつかりやすい
• 青い円 = 復帰 launcher
動画差し替え
warning → collapse の流れ

## Slide 5
GAMEPLAY DESIGN
安全へ走るほど、他プレイヤーと接触するコースに寄せた
5
1
序盤
四隅の島で動ける ただし先に消える
→
2
移動
橋が最短ルート 狭いので接触する
→
3
終盤
中央は小さく安全 逃げ切り camping を防ぐ
→
4
復帰
launcher で戻る また中央に集められる
評価軸
10秒以内に目的が伝わるか / 1ラウンドで事故が2回以上起きるか / KOが納得できるか

## Slide 6
PLAYER FEEL
プレイヤーは、足・表情・砂埃・カメラで「動いている感」を整えた
6
• Foot: Animator の揺れに合わせて足元を毎フレ補正
• Face: 停止 / 歩き / ダッシュ / ジャンプで口を切替
• Camera: 揺れ・FOV punch を撤退し、酔いにくさを優先
• Dust: 歩行・ダッシュ・着地の砂埃で接地感を追加
VIDEO
走行砂埃
足元の薄い dust。
VIDEO
ダッシュ砂埃
強めの burst。
VIDEO
着地砂埃
接地タイミングを見せる。
動画はここに貼る

## Slide 7
QUALITY GATE
直した理由を、症状 → 真因 → 対策で残すようにした
7
症状
真因
対策
残した場所
ダッシュでガクッと揺れる
enabled=false でも public method が発火
OnDashStart に defensive guard
RULES / 日報
カメラ設定が保存値と違う
Cinemachine が transform を上書き
Play中のカメラ screenshot で確認
decision doc
床 warning が不安定
MaterialPropertyBlock が stale
必要時に block を再生成
Tile.cs lesson
丸めた床が崩れて見える
低角度で side face が破綻
closed box に戻し、見た目は別パーツ
design reset
発表での言い方
失敗を隠さず、同じミスを繰り返さない仕組みに変えた。
品質管理
AI review loop + Codex handoff + User Play test で判断を分ける。

## Slide 8
NEXT SPRINT
M3 は「選んだスキルを、縮む島で使う」1ラウンドを見せる
8
1
Draft UI
ラウンド前に スキルを選ぶ
→
2
Skill Use
dash / jump / pulse を 縮む島で使う
→
3
2P Playtest
橋・中央で接触し KOまで確認する
VIDEO
差し替え動画 A
プレイヤー砂埃: 走る / ダッシュ / 着地
VIDEO
差し替え動画 B
縮む島: warning → 床が落ちる → 中央へ逃げる
VIDEO
差し替え動画 C
2人テスト: 橋か中央でぶつかる場面
Meshy beacon 検証中
次の報告目標
1ラウンドの流れを動画で見せ、スキルが縮む島の事故を増やすかを検証する。